## Slide 1
27. Otomatik Kontrol Ulusal Konferansı (TOK 2026) · Ankara · 10 Ekim 2026
Elektrikli Araçlarda Sürücü Bilişsel Yükünü Dikkate Alan Çok Amaçlı Rota Planlaması
Multi-Objective Route Planning Considering Driver Cognitive Load in Electric Vehicles
Ezgi Yiğit, Özlem Feyza Erkan
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü · Beykoz Üniversitesi, İstanbul
ezgiyigit@ogrenci.beykoz.edu.tr · feyzaerkan@beykoz.edu.tr
Notes: [~20 sn]
Herkese merhaba, ben Ezgi Yiğit. Beykoz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden geliyorum; bu çalışmayı Özlem Feyza Erkan hocamla birlikte yaptık. [Salona bak, kısa duraklama.] Size bir soruyla başlamak istiyorum: Navigasyonunuz nasıl hissettiğinizi bilseydi, sizi yine aynı yoldan mı götürürdü?

## Slide 2
Giriş ve Motivasyon
Rota planlaması çoğunlukla sürücüyü hesaba katmıyor
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
Elektrikli araçlar (EA)
Katı batarya kısıtları ve dengesiz dağılmış şarj altyapısı [1], [2]
Çoğu navigasyon çözümü
Süre, mesafe veya enerjiyi en aza indirir; sürücünün durumunu karara katmaz
Göz ardı edilen: sürücü
Yorgun ya da yüksek bilişsel yük altındaki sürücü için karmaşık kavşak ağı kaza riskini ve stresi artırır [3], [4]
Notes: [~40 sn]
Elektrikli araç kullananlar bilir: yolda aklınızın bir köşesi hep bataryadadır. Şarj istasyonu her yerde yok, menzil sınırlı. Bu yüzden navigasyonların çoğu tek bir şeye odaklanır: en kısa, en hızlı ya da en az enerji harcayan yol.
Ama bir şeyi atlıyorlar: direksiyondaki insanı. [Duraklama.] Uzun bir günün sonunda yorgunsunuz, aklınız dolu. Navigasyon sizi kısa ama kavşağı bol bir yoldan götürüyor. Yol kısalıyor, ama stres ve kaza riski artıyor. Çünkü sürüş sadece mekanik bir iş değil; sürekli dikkat isteyen zihinsel bir süreç.

## Slide 3
Literatür ve Araştırma Boşluğu
Mevcut çalışmalar bu üç boyutu ayrı ayrı ele alıyor
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
EA enerji ve şarj
[1], [2], [5]
Sürücü durumu ve duygu
[3], [4], [6]
Çok amaçlı optimizasyon ve öğrenme
[7], [8], [9], [14]
AffectEV
Örnek çalışmalar
Houalef vd. [5]
Kişiselleştirilmiş EA rota planlaması
HappyRouting [6]
Duygu farkındalıklı rota üretimi
Haddad vd. [14]
NSGA-II + Q-Learning ile EA rotalama
Batarya dinamikleri, şarj kısıtları ve insan merkezli sürüş deneyimi tek bir çerçevede birleştirilmemiş.
Notes: [~35 sn]
Peki bu konuda neler yapılmış? Üç ayrı alan görüyoruz. Bir yanda elektrikli araçların enerji ve şarj planlaması; mesela Houalef ve arkadaşları kişiye özel EA rotaları üretiyor. Diğer yanda sürücünün duygusunu hesaba katan çalışmalar; HappyRouting gibi. Üçüncü yanda çok amaçlı optimizasyon ve öğrenme yöntemleri.
Ama bu üçünü tek bir çerçevede birleştiren bir sistem yok. [Ortadaki AffectEV kutusunu göster.] Biz tam bu kesişime odaklanıyoruz.

## Slide 4
Önerilen Çerçeve: AffectEV
Sürücü durumu, enerji ve konfor tek bir karar döngüsünde
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
Sürücü durumu
Bilişsel Yük Skoru (CLS)
Dinamik ağırlıklar
Enerji · süre · konfor
D-NSGA-II
Pareto-optimal seçenekler
Rota önerisi
Verimlilik · Dengeli · Konfor
Batarya kontrolü
Gerekirse şarj durağı
Q-Learning: sürücünün seçimi ve memnuniyetiyle öneriler zamanla uyarlanır
Üç bileşen tek platformda: dinamik tüketim modeli · D-NSGA-II çok amaçlı optimizasyon · Q-Learning
Notes: [~40 sn]
Önerdiğimiz sistemin adı AffectEV. Mantığı aslında çok basit. [Soldan sağa kutuları takip et.] Önce sürücünün o anki durumunu tek bir sayıya çeviriyoruz; buna Bilişsel Yük Skoru, kısaca CLS diyoruz. Bu skor, sistemin enerjiye mi, süreye mi, konfora mı öncelik vereceğini belirliyor. Sistem sürücüye tek bir rota dayatmıyor, seçenekler sunuyor. Batarya kontrolü rotanın menzile yetip yetmediğine bakıyor, gerekirse şarj durağı ekliyor. Ve sürücünün tercihleri, Q-Learning ile sistemi zamanla ona göre şekillendiriyor.

## Slide 5
Sürücü Modeli
Sürücü durumu ve rota konforu birer skora indirgenir
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
Bilişsel Yük Skoru (CLS)
Yorgunluk (F)
0,40
Bilişsel yük (C)
0,40
Duygusal değerlik (V)
0,20
CLS
0–100
Bu çalışmada CLS kontrollü bir senaryo parametresidir; biyometrik kestirim kapsam dışıdır.
Nesnel rota konforu
Sinyalize kavşak
0,50
Durak sayısı
0,30
Trafik yoğunluğu
0,20
Konfor
0–100
Kavşak, durak ve trafik yoğunluğu arttıkça konfor puanı düşer.
Notes: [~40 sn]
Biraz daha yakından bakalım. Soldaki CLS üç şeyden oluşuyor: yorgunluk, bilişsel yük ve duygu durumu. Yorgunluk ve bilişsel yük daha ağır basıyor.
Burada açık olmak istiyorum: Bu çalışmada CLS'yi sensörlerden ölçmedik, kontrollü bir parametre olarak verdik. Çünkü önce şu soruyu cevaplamak istedik: Sürücünün durumunu doğru bilseydik, sistem nasıl karar verirdi?
Sağda rotanın konforu var. Kural basit: Kavşak, durak ve trafik ne kadar fazlaysa konfor puanı o kadar düşük.

## Slide 6
Enerji ve Batarya Modeli
Her rota adayı batarya kısıtıyla denetlenir
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
Rota enerjisi = dört bileşenin toplamı [11]
Aerodinamik sürüklenme
Yuvarlanma direnci
İvmelenme
Yardımcı sistemler
Araç: Tesla Model 3 Standart Range (Tablo 1)
Batarya kontrolü
Yolculuk sonu şarj
durumu (SoC) tahmini
SoC < %20 ?
Evet: şarj istasyonu
rotaya eklenir
Hayır:
rota uygulanabilir
Notes: [~35 sn]
Tabii elektrikli araçta konfor tek başına yetmez; o rotayı batarya da kaldırmalı. Enerji modelimiz her yol parçasında dört şeyi topluyor: hava direnci, yuvarlanma direnci, hızlanma ve klima gibi yardımcı sistemler. Referans aracımız Tesla Model 3.
Sonra basit bir soru soruyoruz: [Karar kutusunu göster.] Varışta batarya yüzde 20'nin altına düşer mi? Düşerse sistem yol üzerindeki uygun şarj istasyonunu kendiliğinden rotaya ekliyor. Yani konforun peşindeyken menzili riske atmıyoruz.

## Slide 7
Optimizasyon ve Öğrenme
Tek rota yerine sürücüye uyarlanan seçenekler
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
D-NSGA-II (Dinamik NSGA-II) [7]
Enerji, süre ve konfor, CLS'ye göre güncellenen ağırlıklarla birleştirilir.
Sürücüye üç seçenek sunulur:
Verimlilik odaklı
Dengeli
Konfor odaklı
Düşük CLS
enerji ve süre öncelikli
Yüksek CLS
konfor öncelikli
Ağırlıklı skoru en iyi olan seçenek etkinleşir.
Q-Learning [9]
Durum
CLS · SoC · trafik · rota tipi
Eylem
Verimlilik · Dengeli · Konfor
Ödül
memnuniyet + konfor − gecikme
Güncelleme
Q-değerleri güncellenir
Sentetik kullanıcı modeli üzerinde eğitilir
Notes: [~45 sn]
Şimdi işin karar kısmı. Klasik algoritmalar tek bir şeye bakar: Dijkstra en kısa yola, A* en hızlı yola. Ama elektrikli araçta süre, enerji ve konfor çoğu zaman birbiriyle çekişir. Bu yüzden çerçevemizde Dinamik NSGA-II var. Sistem üç seçenek hazırlıyor: verimlilik odaklı, dengeli ve konfor odaklı. Sürücü dinçse enerji ve süre öne çıkıyor; yorgun ya da stresliyse konfor.
Sağda Q-Learning var. Sürücü bir rota seçiyor, yolculuktan sonra ne kadar memnun kaldığını bildiriyor, sistem de bundan öğreniyor. Bu çalışmada bu geri bildirimi sentetik bir kullanıcı modeliyle ürettik.

## Slide 8
Deney Düzeni
Ankara'nın OpenStreetMap tabanlı yol ağında benzetim
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
50
şehir içi başlangıç–varış senaryosu
10
rastgele tohum / senaryo
4
karşılaştırılan yöntem
5
CLS düzeyi (15–85)
Karşılaştırılan yöntemler
Dijkstra [12]
mesafe maliyetli
A* [13]
süre maliyetli
NSGA-II
CLS uyarlaması yok
AffectEV
CLS uyarlamalı
Sentetik trafik yoğunluğu ve hız profilleri; ölçütler: seyahat süresi, enerji tüketimi, sürüş konforu
Notes: [~25 sn]
Peki bunu nasıl test ettik? Ankara'nın yol ağı üzerinde, şehir içi başlangıç–varış senaryolarında çalıştık. AffectEV'i üç yöntemle karşılaştırdık: en kısa yolu bulan Dijkstra, en hızlı yolu bulan A* ve CLS uyarlaması olmayan sabit ağırlıklı sürüm. Sürücü durumunu da beş seviyede denedik: çok dinçten çok stresliye kadar.

## Slide 9
Bulgular: Genel Karşılaştırma
Genel ortalamada AffectEV standart algoritmalarla eşdeğer
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
Dijkstra
46,8
konfor (0–100)
A*
50,5
konfor (0–100)
NSGA-II (CLS yok)
49,6
konfor (0–100)
AffectEV
50,3
konfor (0–100)
Tüm senaryoların ortalaması (bildiri, Tablo 2)
Notes: [~30 sn]
İlk sonuç biraz şaşırtıcı gelebilir. [Duraklama.] Tüm senaryoların ortalamasına baktığımızda dört yöntem neredeyse aynı yerde: AffectEV 50,3, A* 50,5. Yani ortalamada büyük bir fark yok.
Ama zaten bunu bekliyorduk. Çünkü AffectEV'in amacı herkese daha iyi bir ortalama vermek değil; zor durumdaki sürücüye yardım etmek. Asıl farkı görmek için sürücünün durumuna göre ayırmamız lazım.

## Slide 10
Bulgular: Bilişsel Yüke Göre Uyarlama
Yüksek CLS'de sistem konfora geçiyor; bedeli enerji
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
Chart: Bilişsel Yük Skoru (CLS)
| 15 | 30 | 50 | 65 | 85
Konfor | 47.3 | 49.6 | 49.6 | 52.5 | 52.5
Verimlilik rejimi (CLS ≤ 50)
Konfor rejimi (CLS ≥ 65)
Konfor
47,3 → 52,5
Bedeli: enerji
7,1 → 8,6 kWh
Tüm senaryoların ortalaması (bildiri, Tablo 3)
Notes: [~35 sn]
Ayırınca tablo değişiyor. Sürücünün bilişsel yükü arttıkça konfor 47,3'ten 52,5'e çıkıyor. Bunun bir bedeli var: enerji 7,1'den 8,6 kilovatsaate yükseliyor.
Bir de ilginç bir şey gördük: Sistem kademe kademe değil, iki modda çalışıyor. [Alttaki iki kutuyu göster.] CLS 50'ye kadar verimliliği, 65 ve üstünde konforu seçiyor. Yani belli bir yorgunluktan sonra sistem "artık enerjiyi değil, sürücüyü düşünelim" diyor.

## Slide 11
Örnek Vaka: Keçiören → Bilkent
Tek bir örnek senaryo: yüksek CLS'li sürücü için konfor %41 artıyor
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
Düz çizgi: düşük CLS rotası (23,0 km) · Kesikli çizgi: yüksek CLS rotası (44,0 km)
Şekil 3: Düşük ve yüksek CLS rotalarının şematik karşılaştırması (Harita verisi: OpenStreetMap)
Düşük CLS → Yüksek CLS
Mesafe
23 → 44 km
+%91
Enerji
4,99 → 9,18 kWh
+%84
Konfor
39 → 55
+%41
Düşük CLS'de AffectEV 23 km'lik verimli rotayı seçer
Yüksek CLS'de bulvar koridorlarını kullanan 44 km'lik alternatif
Başlangıç SoC %75 → varış %59,7: menzil güvenli sınırda
Notes: [~45 sn]
Bunu somut bir örnekle göstereyim, hem de tam burada, Ankara'da. [Haritayı göster.] Keçiören'den Bilkent'e gidiyoruz, batarya yüzde 75.
Sürücü dinçse AffectEV 23 kilometrelik verimli rotayı seçiyor. Ama sürücü yorgun ve stresliyse, bulvar koridorlarını kullanan 44 kilometrelik başka bir rota öneriyor. Yol uzuyor, enerji yüzde 84 artıyor. Karşılığında sürüş konforu 39'dan 55'e, yani yüzde 41 artıyor. Varışta batarya hâlâ yüzde 60'a yakın; menzil hiç risk altında değil.
Kısacası yorgun sürücüye şunu diyor: "Biraz daha uzun, ama çok daha rahat."

## Slide 12
Sonuç ve Gelecek Çalışmalar
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
Sonuç
Batarya kısıtı, yol dinamiği ve sürücü durumu tek çerçevede
Genel ortalamada eşdeğer performans
Örnek vakada yüksek CLS'de konfor 39 → 55
Sınırlılıklar
CLS kontrollü parametre; biyometrik kestirim yok
Beş kademe pratikte iki rejim üretti
Tek şehir, tek araç, sentetik trafik
Gelecek çalışmalar
Ara CLS düzeyleri için sürekli ağırlık fonksiyonu
Gerçek telemetri ve canlı trafikle doğrulama
Batarya değişim istasyonlu yaklaşımlarla karşılaştırma [14]
Notes: [~35 sn]
Toparlarsam: AffectEV batarya kısıtlarını, yol koşullarını ve sürücünün o anki durumunu aynı kararda bir araya getiriyor. Ortalamada klasik yöntemlerle aynı çizgide; farkını en çok ihtiyaç duyulan anda, sürücü yorgunken gösteriyor.
Eksiklerimizin de farkındayız. CLS'yi henüz gerçek sensörlerden ölçmedik. Beş seviye pratikte iki moda indi. Testler tek şehir, tek araç ve sentetik trafikle yapıldı. Sıradaki adımlarımız da tam bunlar: daha yumuşak geçişli bir ağırlık fonksiyonu, gerçek sürücü verisi ve canlı trafikle doğrulama.

## Slide 13
Kaynakça
TOK 2026 · Yiğit & Erkan · Beykoz Üniversitesi
[1] M. Abid, M. Tabaa, A. Chakir, H. Hachimi, "Routing and charging of electric vehicles: A literature review," Energy Reports, 8(9), 556–578, 2022.
[2] C. Ye, W. He, H. Chen, "Electric vehicle routing models and solution algorithms in logistics distribution: A systematic review," Environmental Science and Pollution Research, 29, 57067–57090, 2022.
[3] P. A. Hancock, G. M. Hancock, C. M. Janelle, "The impact of emotions and emotion regulation on driving performance," Work, 41(1), 3608–3611, 2012.
[4] G. Underwood, P. Chapman, S. Wright, D. Crundall, "Vehicular traffic and visual attention," Perception, 31(3), 233–246, 2002.
[5] A.-R. Houalef, F. Delavernhe, S.-M. Senouci, E. Aglzim, "Data-driven, personalized route planning for connected electric vehicles: Optimizing time, energy, and charging stops," Applied Energy, 402, 126887, 2025.
[6] D. Bethge, D. Bulanda, A. Kozlowski, T. Kosch, A. Schmidt, T. Grosse-Puppendahl, "HappyRouting: Learning emotion-aware route trajectories for scalable in-the-wild navigation," Proc. MobileHCI 2024, 2024.
[7] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, T. Meyarivan, "A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II," IEEE Trans. Evolutionary Computation, 6(2), 182–197, 2002.
[8] R. Gutiérrez-Moreno, Á. Llamazares, P. Revenga, M. Ocaña, "Electric vehicle route optimization: An end-to-end learning approach with multi-objective planning," World Electric Vehicle Journal, 17(1), 41, 2026.
[9] C. J. C. H. Watkins, P. Dayan, "Q-learning," Machine Learning, 8, 279–292, 1992.
[10] A. Snoeck, A. Bhargava, D. Merchan, J. Davis, J. Pachon, "Energy estimation of last-mile electric vehicle routes," Proc. ACM Int. Conf. on Artificial Intelligence, 2024.
[11] C. Fiori, K. Ahn, H. A. Rakha, "Power-based electric vehicle energy consumption model: Model development and validation," Applied Energy, 168, 257–268, 2016.
[12] E. W. Dijkstra, "A note on two problems in connexion with graphs," Numerische Mathematik, 1, 269–271, 1959.
[13] P. E. Hart, N. J. Nilsson, B. Raphael, "A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths," IEEE Trans. Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100–107, 1968.
[14] A. Haddad, T. Tlili, N. Dahmani, S. Krichen, "Integrating NSGA-II and Q-learning for solving the multi-objective electric vehicle routing problem with battery swapping stations," Int. J. Intelligent Transportation Systems Research, 23, 840–856, 2025.
Notes: [Bu slaytı konuşmadan geç.]

## Slide 14
Teşekkürler
Sorularınız?
Ezgi Yiğit · ezgiyigit@ogrenci.beykoz.edu.tr
Özlem Feyza Erkan · feyzaerkan@beykoz.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü · Beykoz Üniversitesi
TOK 2026 · Ankara · 10 Ekim 2026
Notes: [~15 sn]
Başta sorduğum soruya dönmek istiyorum: Navigasyonunuz nasıl hissettiğinizi bilseydi ne olurdu? Bizim cevabımız şu: Sizi bazen biraz daha uzun, ama çok daha rahat bir yoldan götürürdü. [Gülümse, kısa duraklama.] Dinlediğiniz için teşekkür ederim; sorularınızı almaktan mutluluk duyarım.
[Soru-cevap: 2 dk]